Communiqué de presse

| Référence | STIEBEL ELTRON |  | Date | 12. Juni 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Téléphone | 056 464 05 00 |  | E-mail | presse@stiebel-eltron.ch |

Énergies renouvelables

STIEBEL ELTRON utilise l'énergie solaire dans le nouvel ENERGY CAMPUS

ENERGY CAMPUS à Lupfig

Avec la construction de l’ENERGY CAMPUS, STIEBEL ELTRON a bâti un centre d’excellence conforme à la norme Minergie-P. Que le nouveau siège de l’entreprise ait été réalisé en veillant à la durabilité et à l’efficacité énergétique est une évidence pour notre société résolument tournée vers l’avenir. Parce que nous voulons être un exemple de ce que symbolise notre société: une technologie innovante et robuste dédiée à une production d’énergie, de chaleur et à une ventilation efficace.

Le soleil émet en une heure autant d’énergie sur la terre que la population du monde entier n’en consomme actuellement par an. Quiconque a la chance de pouvoir produire de l’énergie utilisable à partir du soleil, bénéficie aujourd’hui de produits de première qualité, offrant une longévité élevée. Nous misons également sur une production d’électricité solaire décentralisée – par conviction écologique et parce que l’investissement est rentable à long terme.

Nous avons installé un système photovoltaïque sur le toit de notre nouveau siège social afin de produire nous-mêmes l’électricité nécessaire au fonctionnement de nos pompes à chaleur. Dans le cadre d’une planification rigoureuse, les concepteurs techniques ont pris en compte chaque détail pour atteindre une exploitation maximale de la surface disponible. Ainsi, l’ombre portée a par exemple été calculée pour définir un dimensionnement optimal des panneaux photovoltaïques. Sur 202 m2, 124 modules de type STE Tegreon 240 Wp ont été installés. Nous obtenons ainsi un rendement annuel de 29’000 kWh et sommes par conséquent en mesure de couvrir à 100 % les besoins en électricité des pompes à chaleur installées (2 × WPF 40 avec une puissance calorifique totale de 80 kW).

Notre propre installation photovoltaïque est maintenant en service depuis un an. Notre expérience montre que l’investissement est rentable à tout point de vue: avec la production d’électricité de notre système photovoltaïque, nous pouvons atteindre une économie de 3’540 kg de CO2 par an.

Le système photovoltaïque TEGREON: qualité haut de gamme – made in Germany

Les systèmes photovoltaïques transforment directement l’énergie solaire en électricité. Un onduleur transforme le courant continu en courant alternatif 230V. Ce courant peut être injecté dans le réseau ou consommé directement.

Quiconque investit dans le photovoltaïque accorde une attention particulière à la longévité. Car plus de puissance nominale reste stable au fil des ans, meilleur sera le rendement. L’utilisation de matériaux de haute qualité et une construction robuste des modules engendrent des rendements élevés et durables assurant une longue durée de vie. STIEBEL ELTRON garantit une puissance de 92% de la puissance nominale pour les 12 premières années et de 80% sur 25 ans.

Le verre solaire à structure spécifique associé aux cellules sophistiquées permet d’obtenir une puissance de sortie élevée. Un système photovoltaïque fournit un courant fiable pendant au moins 25 ans et ne nécessite que peu d’entretien.

Aperçu des caractéristiques techniques

Système photovoltaïque ENERGY CAMPUS

›	124 modules STE Tegreon 240 Wp

›	Superficie totale: 202 m²

›	Puissance maximale: 30 kW

›	Rendement annuel 29’000 kWh

›	Rendement sur le cycle de vie: 725’000 kWh correspond à 72’500 litres de fioul

›	Emissions de CO2 évitées: 3’540 kg/an

Légende

Image 1: ENERGY CAMPUS à Lupfig

Image 2: Système photovoltaïque ENERGY CAMPUS

Image 3: Module photovoltaïque TEGREON

Image 4: Diagramme rendement prévisonnel